## Slide 1: Amplificador Operacional
Salvador Vargas

## Slide 2: Circuito equivalente de un amplificador
En este caso nos referimos a un amplificador de voltaje (o tensión), es decir, su entrada y su salida son señales de voltaje.
Circuito Equivalente:
Ri es la resistencia de entrada (Rent)
Ro es la resistencia de salida (Rsal)
Av(0) es la ganancia de voltaje sin carga (vo/vi cuando io es 0)
Rg es la resistencia de salida de la fuente de voltaje
RL es la resistencia de carga

## Slide 3: Amplificador Operacional (AO)
El amplificador operacional es un circuito (integrado) formado por varias etapas. Este es un amplificador acoplado en continua, con una entrada diferencial y ganancia extremadamente alta, cuyas características de operación estaban determinadas por los elementos de realimentación utilizados.
Cambiando los tipos y disposición de los elementos de realimentación, podían implementarse diferentes operaciones analógicas; en gran medida, las características globales del circuito estaban determinadas solo por estos elementos de realimentación.
Circuito de AO
El AO, idealmente, opera de manera diferencial

## Slide 4: Bloques internos de un AO

## Slide 5: Amplificador Ideal y sus CaracterísticaS
El amplificador operacional ideal debería tener las siguientes características:
Resistencia (impedancia) de entrada infinita
Resistencia (impedancia) de salida cero
La ganancia de voltaje sin carga infinita (muy grande)
Ancho de banda infinito
Circuito equivalente ideal
Símbolo y circuito equivalente real
Las características ideales y las reales son muy similares:
Rent mayor a cientos de kilo-ohmios
Rsal del orden de decenas de ohmios
Ganancia en el orden de 105
Ancho de banda en torno a 1 MHz

## Slide 6: Respuesta en frecuencia de amplificadores
=2f
20log|Av (j)| (dB)
Ancho de banda

## Slide 7: Introducción: Amplificador diferencial
Entrada diferencial
Entrada en modo común
Ganancia en modo diferencial y ganancia en modo común
Relación de rechazo al modo común (CMRR)
Si CMRR →

## Slide 8: Amplificador operacional IDEAL
vo = Av vid
-Vee  vo  +Vcc
Comportamiento Lineal
En el rango de salida
Idealmente Av  ∞
Vid
Vo
+Vcc
-Vee

## Slide 9: Introducción: Realimentación negativa
A
si
so
so = A si
AMPLIFICACIÓN EN LAZO ABIERTO
AMPLIFICACIÓN REALIMENTADA
+
-
si
so
A

sr
s
s = si - sr
sr = ·so
so = A·s
so = G·si

## Slide 10: Introducción: Realimentación negativa
AMPLIFICADOR IDEAL REALIMENTADO
+
-
si
so
A

sr
s
[A  ∞]
so = G·si
s  0
A>>1

## Slide 11: Aplicación lineal AO-IDEAL
vo = Av vid
vid = 0 v+ = v-
Comportamiento Lineal
Cortocircuito virtual
Av∞
Vi
Vo
+Vcc
-Vee
Gv1/
Realimentación negativa
s  0

## Slide 12: Ejemplos: Cortocircuito virtual
V+ = V-
i+ = i- = 0
Rin → 
Rout → 0
Rin → R1
Rout → 0
Rin
Rout
Rout
Rin
Amplificador no inversor
Amplificador inversor
Realimentación negativa

## Slide 13: Ejemplos para trabajar en casa
2. Calcular la ganancia vO/vI del amplificador con AOI de la figura:
Datos: R1 = 10 kΩ; R2 = 50 kΩ; R3 = R4 = 100 kΩ.
1. Calcular la ganancia y las impedancias de entrada de cada amplificador con AOI de las figuras:

## Slide 14: Circuitos con Amplificador operacional
Amplificador sumador inversor
Amplificador diferencial (restador)
Amplificador sumador no inversor

## Slide 15: Sumador Inversor

## Slide 16: Sumador no inversor

## Slide 17: Amplificador Restador

## Slide 18: Circuitos con amplificador operacional
Amplificador integrador
Amplificador derivador
Amplificador integrador (implementación real)

## Slide 19: Amplificador integrador
Teórico
Debido a la asimetría que se presenta en etapas teóricamente simétricas del AO, al integrador práctico (real) se le debe agregar un resistor en paralelo con el condensador. Esto para evitar que el voltaje de desnivel de CC cargue el condensador. Igualmente se agrega la resistencia R+ para hacer lo mas cercanas posibles las impedancias de CC de los circuitos de entrada al par diferencial (primera etapa del AO) lo cual ayuda a eliminar la corriente CC de desnivel.

## Slide 20: Amplificador Derivador

## Slide 21: Amplificador de instrumentación (AI)
Esta compuesto de 3 AO, que se conectan para formar dos etapas.
La segunda es una etapa de AO restador (R1, R2, R3 y R4 se escogen apropiadamente), denominada en la imagen como etapa diferencial.
La primera es una etapa de pre-amplificación. Ra y Rb se escogen del mismo valor y la Rg es una resistencia de ajuste de ganancia (muchas veces esta o parte de esta es externa al circuito integrado del AI)

## Slide 22: Requisitos (características) del AI
Características:

## Slide 23: Ecuaciones

## Slide 24: Excitación en Modo Común y diferencial

## Slide 25: Ejemplo
Amplificador operacional ideal alimentado a ±15V, R=10k, C=10nF
Encuentre:
La relación Vo/Vi en s
La impedancia de entrada

## Slide 27: EJemplo
Amplificadores operacionales ideales alimentados a ±15 V, R = 100 Ω, L = 10 mH, y C = 100 nF
Encuentre:
La relación Vo/Vi en s
La impedancia de entrada